Zielona Góra 2019-07-02

Inwestor: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Brzechwy ul. Wojska Polskiego 7 68-100 Żagań

Kosztorys ofertowy

Kody CPV:

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Nazwa budowy: Przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z przyłączem gazowym zalicznikowym niskiego ciśnienia

Adres budowy:ul. Wojska Polskiego 7, 68-100 Żagań

Obiekt: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1

Rodzaj robót: elektryczne

Podstawa opracowania:	AW, KNR 4-01, KNNR 5, KNP 18-13, KNNR Wacetob 9

Sporządził: mgr inż. Janusz Waloszek upr. bud. nr 181/84/Zg

Tabela elementów

| Lp. | Nazwa | R | M | S | Kw. Stała | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Demontaż istniejących instalacji elektrycznych w pomieszczeniu kotłowni i konserwatorów Ilość r-g: 24,0000 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Montaż i zasilanie rozdzielnicy kotłowni RK Ilość r-g: 20,3888 |  |  |  |  |  |
| 3. | Montaż tras kablowych w kotłowni i pomieszczeniu konserwatorów Ilość r-g: 40,0512 |  |  |  |  |  |
| 4. | Montaż przewodów elektrycznych dla instalacji oświetlenia, gniazd wtyczkowych, siły i sterowania Ilość r-g: 17,7552 |  |  |  |  |  |
| 5. | Montaż osprzetu instalacyjnego elektrycznego Ilość r-g: 11,1910 |  |  |  |  |  |
| 6. | Montaż opraw oświetleniowych Ilość r-g: 9,2400 |  |  |  |  |  |
| 7. | Montaż aktywnego systemu bezpieczeństwa gazowego Ilość r-g: 22,3100 |  |  |  |  |  |
| 8. | Montaż instalacji połączeń wyrównawczych Ilość r-g: 23,8014 |  |  |  |  |  |
| 9. | Pomiary elektryczne Ilość r-g: 36,2800 |  |  |  |  |  |

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Demontaż istniejących instalacji elektrycznych w pomieszczeniu kotłowni i konserwatorów CPV: |  |  |  |  |
| 1 | AW-149 | Demontaż istniejących instalacji elektrycznych w pomieszczeniu kotłowni i konserwatorów | 24,00 | r-g |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | Montaż i zasilanie rozdzielnicy kotłowni RK CPV: |  |  |  |  |
| 2 | KNR 4-01 0330-06-050 | Wykucie wnęk w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej,głębokość wnęk do 1/2 cegły | 0,28 | m2 |  |  |
| 3 | KNNR 5 0404-070-020 | Obudowy o powierzchni do 0,5 m2 do tablic rozdzielczych - Obudowa EKINOXE TX 3x18 | 1,00 | szt |  |  |
| 4 | KNNR 5 0404-020-020 | Tablice rozdzielcze elektryczne o masie do 20 kg | 1,00 | szt |  |  |
| 5 | KNP 18-13 1301-0102-020 | Rozdzielnice niskiego napięcia. Rozdzielnica prądu zmiennego lub stałego do 10 pól | 1,00 | szt |  |  |
| 6 | KNNR Wacetob 9 0812-040-020 | Odłączenie kabli w rozdzielnicach i rozdzielniach. Przekrój żył kabla do 16 mm2 | 5,00 | szt |  |  |
| 7 | KNNR Wacetob 9 0812-050-020 | Odłączenie kabli w rozdzielnicach i rozdzielniach. Przekrój żył kabla do 50 mm2 | 5,00 | szt |  |  |
| 8 | KNNR 5 0726-100-020 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego, o przekroju żył do 50 mm2 | 1,00 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  | Montaż tras kablowych w kotłowni i pomieszczeniu konserwatorów CPV: |  |  |  |  |
| 9 | KNNR 5 1209-06040-020 | Przebijanie otworów o średnicy 100 mm w ścianach lub stropach, w podłożu z cegły, długość przebicia do 1 1/2 cegły | 1,00 | szt |  |  |
| 10 | KNNR 5 1209-05010-020 | Przebijanie otworów o średnicy 40 mm w ścianach lub stropach, w podłożu z cegły, długość przebicia do 1 cegły | 1,00 | szt |  |  |
| 11 | KNNR 5 1209-040-020 | Przebijanie otworów o średnicy 25 mm w ścianach lub stropach, w podłożu z cegły, długość przebicia do 1/2 cegły | 5,00 | szt |  |  |
| 12 | KNNR 5 1201-030-020 | Osadzanie w podłożu kołków kotwiących M6 na ścianie lub stropie | 48,00 | szt |  |  |
| 13 | KNNR 5 1101-020-020 | Konstrukcje wsporcze do 1 kg przykręcane, ilość mocowań - 2 - Konstrukcja wsporcza korytka kablowego K-50 | 24,00 | szt |  |  |
| 14 | KNNR 5 1105-070-040 | Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów | 24,00 | m |  |  |
| 15 | KNNR 5 1105-090-040 | Pokrywy do korytek o szerokości do 100 mm przykręcane | 24,00 | m |  |  |
| 16 | KNNR 5 1105-100-020 | Wykonanie łuku | 4,00 | szt |  |  |
| 17 | AW-090 | Wykonanie przepustów uszczelniających przejścia przewodów elektrycznych przez ścianę | 1,00 | kpl |  |  |
| 18 | KNNR 5 0103-050-040 | Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t. w podłożu innym niż beton | 56,00 | m |  |  |
| 19 | KNNR 5 0103-060-040 | Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t. w podłożu innym niż beton | 9,00 | m |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 4 |  | Montaż przewodów elektrycznych dla instalacji oświetlenia, gniazd wtyczkowych, siły i sterowania CPV: |  |  |  |  |
| 20 | KNNR 5 0209-010-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach, układane bez mocowania - YDY-750 V, 3x1,5 mm2 | 52,00 | m |  |  |
| 21 | KNNR 5 0209-010-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach, układane bez mocowania - YDY-750 V, 3x2,5 mm2 | 55,00 | m |  |  |
| 22 | KNNR 5 0209-010-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach, układane bez mocowania - YDY-750 V, 4x1,5 mm2 | 10,00 | m |  |  |
| 23 | KNNR 5 0209-010-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach, układane bez mocowania - YDY-750 V, 5x1,5 mm2 | 17,00 | m |  |  |
| 24 | KNNR 5 0203-010-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 wciągane do rur - YDY-750 V, 3x1,5 mm2 | 41,00 | m |  |  |
| 25 | KNNR 5 0203-010-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 wciągane do rur - YDY-750 V, 3x2,5 mm2 | 15,00 | m |  |  |
| 26 | KNNR 5 0203-010-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 wciągane do rur - YDY-750 V, 4x1,5 mm2 | 3,00 | m |  |  |
| 27 | KNNR 5 0203-010-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 wciągane do rur - YDY-750 V, 5x1,5 mm2 | 9,00 | m |  |  |
| 28 | KNNR 5 0205-010-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton - YDY-750 V, 2x1 mm2 | 15,00 | m |  |  |
| 29 | KNNR 5 0209-010-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach, układane bez mocowania - YDY-750 V, 2x1,0 mm2 | 60,00 | m |  |  |
| 30 | KNNR 5 0209-010-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach, układane bez mocowania - YDY-750 V, 3x1,0 mm2 | 77,00 | m |  |  |
| 31 | KNNR 5 1203-080-020 | Podłączanie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5 mm2 pod zaciski lub bolce | 18,00 | szt |  |  |
| 32 | KNNR 5 1205-010-020 | Podłączanie silników w obudowie normalnej. Przewody lub kable o przekroju żyły do 6 mm2, 3-żyłowe Cu | 6,00 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 5 |  | Montaż osprzetu instalacyjnego elektrycznego CPV: |  |  |  |  |
| 33 | KNNR 5 0301-020-020 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcanie do kołków plastikowych osadzonychw podłożu z cegły | 26,00 | szt |  |  |
| 34 | KNNR 5 0304-030-020 | Odgałęźniki bryzogszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wlotach przykręcane | 8,00 | szt |  |  |
| 35 | KNNR 5 0304-040-020 | Odgałęźniki bryzogszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wlotach przykręcane | 5,00 | szt |  |  |
| 36 | KNNR 5 0307-010-020 | Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe | 3,00 | szt |  |  |
| 37 | KNNR 5 0307-020-020 | Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne świecznikowe | 1,00 | szt |  |  |
| 38 | KNNR 5 0308-050-020 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane. Obciążalność 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2 | 6,00 | szt |  |  |
| 39 | KNNR 5 0308-060-020 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane. Obciążalność 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2 | 3,00 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 6 |  | Montaż opraw oświetleniowych CPV: |  |  |  |  |
| 40 | KNNR 5 0512-050-090 | Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych, o źródle światła do 2x40 W końcowe - Oprawa RAYLUX LB LED IP44 51W | 7,00 | kpl |  |  |
| 41 | KNNR 5 0512-050-090 | Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych, o źródle światła do 2x40 W końcowe - Oprawa ATLANTYK 2.0 IP 65 34W | 2,00 | kpl |  |  |
| 42 | KNNR 5 0512-050-090 | Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych, o źródle światła do 2x40 W końcowe - Oprawa RAYLUX LB LED IP44 35W | 1,00 | kpl |  |  |
| 43 | KNNR 5 0512-050-090 | Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych, o źródle światła do 2x40 W końcowe - Oprawa awaryjna | 1,00 | kpl |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 7 |  | Montaż aktywnego systemu bezpieczeństwa gazowego CPV: |  |  |  |  |
| 44 | KNNR 5 1209-070-020 | Przebijanie otworów o średnicy 25 mm w ścianach lub stropach, w podłożu z cegły, długość przebicia do 2 cegieł | 2,00 | szt |  |  |
| 45 | KNNR 5 0206-040-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane n.t. w podłożu innym niż beton - YDY-750 V, 3x1,5 mm2 | 38,00 | m |  |  |
| 46 | KNNR 5 0206-040-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane n.t. w podłożu innym niż beton - YDY-750 V, 4x1,5 mm2 | 14,00 | m |  |  |
| 47 | KNNR 5 0406-020-020 | Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - Moduł alarmowy MD-2z | 1,00 | szt |  |  |
| 48 | KNNR 5 0406-010-020 | Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - Detektor gazu DEX-12 | 1,00 | szt |  |  |
| 49 | KNNR 5 0406-010-020 | Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - sygnalizator optyczno - akustyczny DK-S3 | 1,00 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 8 |  | Montaż instalacji połączeń wyrównawczych CPV: |  |  |  |  |
| 50 | KNNR 5 1209-07010-020 | Przebijanie otworów o średnicy 40 mm w ścianach lub stropach, w podłożu z cegły, długość przebicia do 2 cegieł | 1,00 | szt |  |  |
| 51 | KNNR 5 1209-04010-020 | Przebijanie otworów o średnicy 40 mm w ścianach lub stropach, w podłożu z cegły, długość przebicia do 1/2 cegły | 1,00 | szt |  |  |
| 52 | KNNR 5 0605-020-040 | Uziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji odgromowej. Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,60 m w guncie kategorii III - FeZn 20x3 mm | 3,00 | m |  |  |
| 53 | KNNR 5 0611-010-020 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych. Bednarka o przekroju do 120 mm2, spaw wykonany w wykopie | 1,00 | szt |  |  |
| 54 | KNNR 5 0602-020-040 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach. Przewód mocowany na wspornikach ściennych na podłożu pozostałym - FeZn 20x3 mm | 29,00 | m |  |  |
| 55 | KNNR 5 0612-060-020 | Złącza kontrolne, połączenie pręt-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - Główna szyna wyrównawcza R-15 DEHN | 1,00 | szt |  |  |
| 56 | KNNR 5 0613-020-020 | Uchwyty uziemiające łączone przez skręcanie na rurach o średnicy do 100 mm | 3,00 | szt |  |  |
| 57 | KNNR 5 0613-010-020 | Uchwyty uziemiające łączone przez skręcanie na rurach o średnicy do 30 mm | 5,00 | szt |  |  |
| 58 | KNNR 5 0102-050-040 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton - analogia | 16,00 | m |  |  |
| 59 | KNNR 5 0201-030-040 | Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur. Przewód o przekroju 4 mm2 - LY 4 mm2 | 16,00 | m |  |  |
| 60 | KNNR 5 1204-010-020 | Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie, przekrój żył do 6 mm2 | 16,00 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 9 |  | Pomiary elektryczne CPV: |  |  |  |  |
| 61 | KNNR 5 1301-010-108 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1 | 3,00 | pomiar |  |  |
| 62 | KNNR 5 1301-020-108 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3 | 1,00 | pomiar |  |  |
| 63 | KNNR 5 1303-010-108 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy | 1,00 | pomiar |  |  |
| 64 | KNNR 5 1303-020-108 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 1-fazowy, za każdy następny pomiar | 18,00 | pomiar |  |  |
| 65 | KNNR 5 1303-030-108 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy | 1,00 | pomiar |  |  |
| 66 | KNNR 5 1304-010-020 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | 1,00 | szt |  |  |
| 67 | KNNR 5 1304-020-020 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar | 8,00 | szt |  |  |
| 68 | KNNR 5 1304-050-020 | Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar pierwszy | 1,00 | szt |  |  |
| 69 | KNNR 5 1304-060-020 | Badania i pomiary skuteczności zerowania za każdy następny pomiar | 25,00 | szt |  |  |
| 70 | KNNR 5 1305-010-172 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego | 2,00 | próba |  |  |
| 71 | KNNR 5 1305-020-172 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego | 6,00 | próba |  |  |
| 72 | KNNR Wacetob 9 1201-020-020 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy | 4,00 | szt |  |  |
| 73 | KNNR Wacetob 9 1201-030-020 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu | 30,00 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |

Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 999 | Robocizna | r-g | 203,4888 |  |  |
| 2. | 0 | 391 | Robotnik budowlany I | r-g | 1,5288 |  |  |
|  |  |  | Robocizna pomocnicza |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  | 205,0176 |  |  |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 1120003 | Bednarka ocynkowana FeZn 20x3 mm | m | 33,2800 |  |  |
| 2. | 0 | 1120099 | Bednarka stalowa ocynkowana | kg | 1,5000 |  |  |
| 3. | 1 | 7099966 | Detektor gazu DEX-12 | szt | 1,0000 |  |  |
| 4. | 0 | 7590799 | Główna szyna wyrównawcza R-15 DEHN | szt | 1,0000 |  |  |
| 5. | 0 | 7530031 | Gniazda wtyczkowe bryzgoszcz.2-b.16A/Z n/t | szt | 6,1200 |  |  |
| 6. | 0 | 7530713 | Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 3P+N+Z 16A | szt | 3,0600 |  |  |
| 7. | 0 | 8321699 | Kołki kotwiące | szt | 48,0000 |  |  |
| 8. | 0 | 8990499 | Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego | szt | 328,9000 |  |  |
| 9. | 1 | 8340780 | Konstrukcja wsporcza korytka kablowego K-50 | szt | 24,0000 |  |  |
| 10. | 0 | 7620112 | Końcówki Cu do 4 mm2 | szt | 16,4800 |  |  |
| 11. | 0 | 7629999 | Końcówki kablowe | szt | 23,0000 |  |  |
| 12. | 0 | 8321841 | Korytko "BAKS" KPR 50H42 | m | 24,0000 |  |  |
| 13. | 0 | 8321900 | Łączniki łukowe do korytka 50 | szt | 4,0000 |  |  |
| 14. | 0 | 6830311 | Masa uszczelniająca Hilti | kg | 1,0000 |  |  |
| 15. | 1 | 7099965 | Moduł alarmowy MD-2z | szt | 1,0000 |  |  |
| 16. | 1 | 7598056 | Obudowa EKINOXE TX 3x18 | szt | 1,0000 |  |  |
| 17. | 0 | 7540999 | Odgałęźniki w obudowie bak.bryzgoszczelne | szt | 13,2600 |  |  |
| 18. | 0 | 7640100 | Opaski kablowe typu OKi | szt | 1,0000 |  |  |
| 19. | 1 | 7302301 | Oprawa ATLANTYK 2.0 IP 65 34W | szt | 2,0000 |  |  |
| 20. | 1 | 7302304 | Oprawa awaryjna | szt | 1,0000 |  |  |
| 21. | 1 | 7302302 | Oprawa RAYLUX LB LED IP44 35W | szt | 1,0000 |  |  |
| 22. | 1 | 7302300 | Oprawa RAYLUX LB LED IP44 51W | szt | 7,0000 |  |  |
| 23. | 0 | 8321921 | Pokrywa korytka BAKS - PKMR 50 | m | 24,0000 |  |  |
| 24. | 0 | 7510524 | Przełączniki świecznikowe szczelne n/t | szt | 1,0200 |  |  |
| 25. | 0 | 7920703 | Przewody miedziane LY 4 mm2 | m | 16,6400 |  |  |
| 26. | 0 | 7950800 | Przewody YDY-750 V, 2x1 mm2 | m | 78,0000 |  |  |
| 27. | 0 | 7950805 | Przewody YDY-750 V, 3x1 mm2 | m | 80,0800 |  |  |
| 28. | 0 | 7950806 | Przewody YDY-750 V, 3x1,5 mm2 | m | 136,2400 |  |  |
| 29. | 0 | 7950807 | Przewody YDY-750 V, 3x2,5 mm2 | m | 72,8000 |  |  |
| 30. | 0 | 7950811 | Przewody YDY-750 V, 4x 1,5 mm2 | m | 28,0800 |  |  |
| 31. | 0 | 7950817 | Przewody YDY-750 V, 5x1,5 mm2 | m | 27,0400 |  |  |
| 32. | 0 | 7580083 | Rura instalacyjna gładka RB 20 mm | m | 58,2400 |  |  |
| 33. | 0 | 7580087 | Rura instalacyjna gładka RB 28 mm | m | 9,3600 |  |  |
| 34. | 0 | 7580104 | Rura instalacyjna Peschel fi 16/10,7mm | m | 16,6400 |  |  |
| 35. | 1 | 7099967 | Sygnalizator optyczno - akustyczny DK-S3 | szt | 1,0000 |  |  |
| 36. | 0 | 6801399 | Śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami | kg | 0,7140 |  |  |
| 37. | 1 | 7593378 | Tablica rozdzielcza kotłowni RK | szt | 1,0000 |  |  |
| 38. | 0 | 7543399 | Uchwyty izolacyjne do mocowania przewodów | szt | 140,4000 |  |  |
| 39. | 0 | 7660001 | Uchwyty kablowe UKU | szt | 1,0000 |  |  |
| 40. | 1 | 7599904 | Uchwyty pod RVS,śred.20 mm | szt | 117,6000 |  |  |
| 41. | 0 | 7599905 | Uchwyty pod RVS,śred.28 mm | szt | 18,9000 |  |  |
| 42. | 0 | 7571200 | Uchwyty uziemiające do rur | szt | 5,0000 |  |  |
| 43. | 0 | 7590300 | Wsporniki ścienne | szt | 29,2900 |  |  |
| 44. | 0 | 7510500 | Wyłączniki 1-bieg.szczelne n/t 250 V/6-10A | szt | 3,0600 |  |  |
| 45. | 0 | 7580404 | Złączka kompensacyjan do rur ZCL 21 | szt | 22,9600 |  |  |
| 46. | 0 | 7580409 | Złączka kompensacyjna do rur ZCL 28 | szt | 3,6900 |  |  |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |

Zestawienie sprzętu:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 72100 | Spawarka | m-g | 0,9766 |  |  |
|  |  |  | Sprzęt pomocniczy |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |